Техническое  задание

на  проведение комплексного строительного  ремонта

здания  гаража   ОГУП «Фармация»

(Литер — Б).

- Ремонт мягкой  кровли (габариты  здания 50.08*18.45м)  общая площадь,  находящаяся на балансе  ОГУП «Фармация»  897  кв. метров:  демонтаж  старого  покрытия  по всей площади,  предусмотреть восстановление  бетонной стяжки   с восстановлением уклонов не менее  50% от  общей  площади,  применять  кровельные  материалы  с  оптимальным  соотношением  цена/качество  не  менее  двух  слоев.  Выполнить  примыкание  к части  кровли (металлический  профильный  настил),  которая  находится  на  балансе  стороннего  предприятия  с габаритами по периметру 14,5*6м.

- Ремонт  тыльной  фасадной  стены здания с  восстановлением   её  несущей  способности,  разрушенной  в  глубину  от 2  до  18  см  на  100 %.   Ремонт  части  фронтальной  части фасада (справа по  фронту)  L=   16 метров

- Выполнить частично устройство  карнизных  свесов и провести ревизию существующих карнизных  свесов  для  защиты  стены  от  попадания  атмосферных осадков.

- Выполнить  армированную отмостку шириной  не менее  60  см  с  глубиной не  менее  10 см  по  периметру  здания,  исключая  проемы  ворот.

- При  необходимости  предусмотреть выполнение  ремонтных работ скрытых в настоящий  момент.

- Предусмотреть  гарантийные  обязательства по  выполненным  работам от  одного  года  до  трех  лет