Техническое  задание

на поставку автомобиля FIAT DUCATO (цельнометаллический фургон)

| ВЕРСИЯ | VAN MWB H2 30 |
| --- | --- |
| Колесная база | Средняя колесная база 3450мм |
| Крыша | Средняя крыша |
| Объем грузового отсека, м³ | 11,5 |
| Полная масса (кг) | 2920/3000 |
| Грузоподъемность (кг) | 995/1075 |
| Собственная масса автомобиля (без нагрузки) (кг) | 1925 |
| Максимально допустимая нагрузка на передний мост (кг) | 1850 |
| Максимально допустимая нагрузка на задний мост (кг) | 2000 |
| ДВИГАТЕЛЬ | 120 MultiJet |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
| Рабочий объем (см³) | 2287 |
| Степень сжатия | 19 :01 |
| Максимальная мощность по ЕС: кВт (л.с.) при об/мин | 88 (120) 3600 |
| Максимальный крутящий момент по ЕС: Нм (кгм) при об/мин | 320 (32.6) 2000 |
| Экологический класс | Euro 4 |
| Система газораспределения | DOHC (зубчатый ремень) |
| Система подачи топлива | Common Rail с электронным управлением непосредственного впрыска турбонагнетателем и промежуточным охладителем |
| Система зажигания | Посредством сжатия |
| ТРАНСМИССИЯ |  |
| Привод | Передний |
| Сцепление | Однодисковое с гидроприводом выключения |
| Коробка передач: число ступеней | 6 + задняя |
| Передаточные отношения 1-я ступень | 3.727 : 1 |
| 2-я | 1.952 :1 |
| 3-я | 1.290 :1 |
| 4-я | 0.875 :1 |
| 5-я | 0.673 :1 |
| 6-я | 0.585 :1 |
| Задняя | 3.154 :1 |
| Главная передача | 4.933 : 1(74/15) |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ |  |
| Тип | Реечное с усилителем |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |  |
| Тип | Двухконтурная; передние и задние дисковые тормозные механизмы. ABS с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) |
| Передние тормоза: мм | Дисковые вентилируемые: 280 |
| Задние тормоза: мм | Дисковые: 280 |
| ПОДВЕСКА |  |
| Передняя | Независимая, типа MacPherson с поперечными рычагами, винтовыми пружинами, телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | Зависимая с продольными параболическими листовыми рессорами, телескопические амортизаторы и эластичные ограничители хода |
| КОЛЕСА |  |
| Шины | 215/70 R 15С |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ |  |
| Максимальная масса буксируемого прицепа (с тормозами) (кг) | 2500 |
| Емкость топливного бака (л) | 90 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 150 |
| РАЗМЕРЫ, ММ |  |
| Колесная база | 3450 |
| Длина | 5413 |
| Ширина | 2050 |
| Передняя колея | 1810 |
| Задняя колея | 1790 |
| Высота (без нагрузки) | 2524 |
| Передний свес | 948 |
| Задний свес | 1015 |
| ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ |  |
| Ширина | 1562 |
| Высота | 1790 |
| БОКОВАЯ ДВЕРЬ |  |
| Ширина | 1250 |
| Высота | 1755 |
| ГРУЗОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ |  |
| Максимальная длина | 3120 |
| Максимальная ширина | 1870 |
| Расстояние между колесными арками | 1422 |
| Максимальная высота | 1932 |
| Погрузочная высота (без нагрузки) | 540 |