Техническое задание                                                                                                                                                                          на проведение комплексной  реконструкции  кирпичной  стены,  оконных  проемов

и  крыши  производственного здания ОГУП «Фармация» (Литер –В).

- Демонтаж кирпичной  кладки 60,2 м*1,2 м* 0,375 м = 27,09 куб. м

- Устройство кладки из  бетонных блоков с  армированием, с  изменением  геометрических  размеров оконных  проемов  60,2 м*1,2 м* 0,375 м = 27,09 куб. м

- Демонтаж карнизных  свесов 60,2 пог. метров

- Устройство карнизных  свесов 60,2 пог. метров.

- Демонтаж мягкой  кровли  из  рубероида  на  крыше  арочного  типа 1205,6 кв. м

- Устройство мягкой  кровли в  два  слоя (праймер+линокром 2 слоя) на  крыше арочного  типа 1205,6 кв. м.  Предусмотреть восстановление  бетонной стяжки   с восстановлением уклонов не менее  50% от  общей  площади.

- Штукатурка фасада под  покраску по  армирующей сетке.

- Установка   стеклопакетов.  Выполнить  кладку  для  уменьшения  геометрических  размеров  оконных  проемов,  суммарно  на  7  оконных  проёмов,  суммарно 6 куб. м.  Выполнить  отдельной   сметой.

- Устройство  откосов  оконных и дверных проемов.

- Окраска  фасада  после  реконструкции  стены.

- Устройство  отмостки здания шириной 0,7 метра, толщиной  не  менее  0,1 метра.

- Выполнить  реконструкцию   примыкания  к  кровле  здания  стороннего предприятия,  покрытого проф. настилом.

- Предусмотреть выполнение  ремонтных работ скрытых в настоящий  момент.

- Подрядчик обеспечивает  вывоз  оборудования,  мусора,  остатков  материалов  в  течение  5  рабочих  дней  после  подписания  акта  выполненных  работ.

- Предусмотреть  гарантийные  обязательства по  выполненным  работам    не  менее  трех  лет.

Составил:

Заместитель  директора  по  ХТР                                                                           Гончаров  Д.В.

06.06.2013