Техническое задание                                                                                                                                                                          на проведение комплексной  реконструкции  кирпичной  стены,  оконных  проемов

и  крыши  производственного здания ОГУП «Фармация» (Литер –В).

2 редакция

- Демонтаж кирпичной  кладки 60,2 м*1,2 м* 0,375 м =                                                      27,09 куб. м

- Устройство кладки из  пескобетонных блоков с  армированием,                                       27,09 куб.м

- Частичная закладка оконных проемов пескобетонными блоками  с армированием               6 куб.м

- Улучшенная штукатурка кирпичных стен по сетке сварной металлической                        412 кв.м.

- Штукатурка тяг, карнизов                                                                                                              12 кв.м.

- Штукатурка наружных откосов дверных и оконных                                                                  18 кв.м.

- Шпатлевка стен фасада, откосов наружных и карнизов, тяг                                                    442 кв.м

- Окраска стен фасада акриловая                                                                                                   442 кв.м.

- Демонтаж карнизных  свесов                                                                                                  160  пог. м

- Устройство карнизных  свесов                                                                                                  160 пог.м

- Демонтаж мягкой  кровли  из  рубероида  на  крыше  арочного  типа                             1205,6 кв. м

- Ремонт цементной стяжки отдельными местами                                                                     600 кв.м.

- Огрунтовка стяжки цементной готовой битумной эмульсией.                                          1205,6 кв.м.

- Устройство мягкой  кровли в из наплавляемых материалов в 2 слоя                                1205,6 кв.м.

- Штукатурка стены с армированием со стороны стороннего  предприятия                             60 кв.м.

- Устройство гидроизоляции обмазочной.                                                                                      60 кв.м.

- Устройство примыкания к стене из наплавляемых материалов с фартуком

из оцинкованной стали до 600мм                                                                                                60  кв.м..

- Демонтаж и установка новых оконных блоков ПВХ                                                                 45 кв.м.

- Установка наружных отливов

- Штукатурка внутренних  оконных откосов, шпатлевка, окраска                                             18 кв.м.

- Ремонт штукатурки колонн внутри здания, шпатлевка, окраска                                              10 кв.м.

- Устройство  отмостки здания шириной 0,7 метра, толщиной  100мм с армированием.        84 кв.м.

- Установка и разборка лесов строительных.                                                                               412 кв.м.

- Предусмотреть выполнение  ремонтных работ скрытых в настоящий  момент.

- Подрядчик обеспечивает  вывоз  оборудования,  мусора,  остатков  материалов  в  течение  5  рабочих  дней  после  подписания  акта  выполненных  работ.

- Предусмотреть  гарантийные  обязательства по  выполненным  работам    не  менее  трех  лет.

Составил:

Заместитель  директора  по  ХТР                                                                           Гончаров  Д.В.