Техническое  задание  на  комплексный  ремонт трех  помещений  и

оборудование  комнаты для хранения медикаментов

Выполнить  комплекс  строительно-монтажных  работ  в  следующем  объеме «под  ключ»

- Демонтаж умывальников — 2 шт.

- Демонах смесителей- 2 шт.

- Разборка деревянных заполнений проемов дверных — 10м2

- Разборка деревянных оконных блоков — 16м2

- Разборка покрытий на цементном растворе из плиток керамических — 19 м2

- Разборка стяжки цементной — 19 м2

- Разборка облицовки стен из керамических  плиток — 18 м2

- Демонтаж радиаторов весом до 80 кг — 4 шт.

- Разборка оснований  покрытия  полов (простильных полов)  - 8 м2

- Демонтаж кабеля — 52 п.м

- Демонтаж выключателей, розеток — 4 шт.

- Демонтаж электросчетчиков — 1 шт.

- Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных — 3,9 м3

- Пробивка  проемов в  конструкциях из  кирпича — 1,67 м3

- Закладка проемов дверных и оконных — 4,2 м3

- Изготовление опорных конструкций  канала — 0,3 т

- Монтаж  опрной  конструкции канала — 0.3 т

- Засыпка части канала песком  строительным — 2.5 м3

- Устройство простильного пола (щиты для  закрытия  канала) — 5 м2

- Установка люка в перекрытии  канала - 1 м2

- Приготовление  тяжелого бетона на  гравии класса В 7.5 (М100) — 0,5 м3

- Устройство пола бетонного толщиной  200 мм — 3 м3

- Армирование пола бетонного сеткой сварной металлической — 26 м2

- Кладка стен кирпичных внутренних при  высоте этажа до 4 м — 2.16 м3

- Устройство  стяжек цементных  толщиной 50 мм — 26 м2

- Устройство стяжек из выравнивающей смеси «Ветонит»5000 толщиной 5 мм — 26 м2

- Изготовление металлической  решетки — 294  кг

- Монтаж металлической решетки — 294 кг

- Обрамление  проемов угловой сталью — 37 кг

- Установка металлических дверных блоков в готовые  проемы — 3,64 м2

- Штукатурка дверных откосов — 4 м2

- Устройство металлических перемычек  в  стенах существующих зданий — 48 кг

- Установка блоков в наружных и внутренних  дверных  проемах в каменных  стенах, площадь  проема до 3 м2 — 4 м2

- Установка в жилых и общественных  зданиях оконных  блоков из ПВХ с установкой подоконной  доски и наружными  отливами -11м2

- Изготовление решетки — 423 кг

- Монтаж решеток — 423кг

- Окраска металлических огрунтованных поверхностей  эмалью ПФ-115 - 48 м2

- Облицовка оконных и дверных откосов декоративными бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов  на  клее — 14 м2

- Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по  каркасу из  оцинкованного профиля — 26 м2.

- Устройство  пароизоляции из полиэтиленовой пленки в  один  слой насухо — 26 м2

- Устройство оснований под  покрытие  пола из  древесно-стружечных  плит — 26 м2

- Огрунтовка  пола  смесью типа «Бетон-контакт» - 26 м2

- Устройство  покрытий из линолеума на  клее «Бустилат» - 26 м2

- Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающихся — 32 п.м

- Облицовка  стен по  системе «КНАУФ»  по  одинарному  металлическому каркасу гипсокартонными  листами — 109 м2

- Покрытие  поверхностей грунтовкой  глубокого  проникновения за  2  раза стен — 152 м 2

- Шпатлека стен — 152 м2

- Штукатурка  стен в  новом  помещении (под  хранение наркотиков) песчано-цементной  смесью — 30 м2

- Сплошное выравнивание внутренних  поверхностей (однослойное  оштукатуривание) из сухих растворных  смесей  толщиной  до  10 мм — 12 м2

- Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшения стен — 152 м2

- Установка биметаллических радиаторов — 4 места по  7 секций.

- Короба пластмассовые шириной до 40 мм  - 82 м

- Кабель-канал (короб) «Электропласт» 40х40 мм — 16 п. м

- Кабель-канал (короб) «Электропласт» 25х25 мм — 68 п. М

- Коробка ответвительная с  предохранителем или разъединителем, или автоматом, или  указателем напряжения — 14 шт.

- Коробка ответвительная КОР — 73У3 — 14 шт.

- Счетчик электрической энерги электронный,  трехфазный Меркурий 230ART-01 P (Q) SIN, 5 (60) A (многотарифный)  - 1 шт.

- Щиты  учетно-распределительные ЩУРН-1/12 (30) — 1 шт.

- Автомат 1-,2-,3-х  полюсной,  устанавливаемый на  конструкции на  стене или колонне,  на  ток  до 25 А — 1 шт.

- Выключатели автоматические «IEK» BA47-29 3 P 25 A – 3 шт.

- Провод  три сечением до 4мм2 — 16 м

- Провода  силовые для электрических установок на  напряжение до 450 В с медной жилой  марки  ПВ3, сечением 8 мм2 — 16 м

- Провод два сечением до 2,5  мм2 — 102 м

- Провода  силовые для электрических установок на  напряжение до 450 В с медной жилой  марки  ПВ3, сечением 1,5 мм2 — 34 м

- Провода  силовые для электрических установок на  напряжение до 450 В с медной жилой  марки  ПВ3, сечением 2,5 мм2 — 68 м

- Выключатель одно клавишный не утопленного типа при  открытой  проводке — 4 шт.

- Выключатель одно клавишный для  скрытой  проводки — 4 шт.

- Розетка  штепсельная не утопленного типа при  открытой  проводке — 6 шт.

- Розетка  открытой  проводки — 2 шт.

- Розетка  открытой  проводки  двухгнездная — 4 шт.

- Светильник в подвесных  потолках — 8 шт.

- Светильник  потолочный или  настенный — 4 шт.

При  устройстве  комнаты хранения лекарственных  средств  руководствоваться  следующими  требованиями:

1. Выполнить изготовление и монтаж металлической  решётки по всему объему  комнаты хранения  медикаментов от  пола до  потолка (4  стены, потолок и пол связать в одну коробку). Габариты  комнаты  по  чертежу: 1,1 метра  на  2,97 метра,  высота  3,49 метра.  Для  изготовления  решётки использовать  пруток диаметром не  менее  10  мм.  Размер  внутренней геометрии ячеек  150 на 150 мм.   Крепление  к  стене  анкерами  диаметром не  12  мм  с  шагом  для  анкеров  500 на 500  мм.

2. Вход  в  комнату  оборудовать  одной металлической и одной решетчатой  дверями.  Входная  дверь металлическая  двухслойная (в коробку наружный лист и внутренний) открывается наружу.  Для  изготовления  использовать металлический  лист толщиной  не  менее  2 мм. Использовать уголок не менее 35мм х 35мм х 4мм. Габариты  двери  в  свету 2,0 метра на 0,85 метра.  Внутренняя  дверь  открывается внутрь, выполняется  решеткой. Габариты  двери  в  свету 2,0 метра на 0,85 метра.   Для  изготовления двери из решётки использовать  пруток диаметром не  менее  16  мм.  Размер  внутренней геометрии ячеек  150 на 150 мм. Для  изготовления  каркасных конструкций дверей и  использовать уголок  не менее  35мм х 35мм х 4мм. Пространство  между двумя дверями  обрамить металлом толщиной не менее 2 мм.

3. Дверь  внешняя  оборудуется двумя замками  3-го класса  защиты  по ГОСТ  5089-97 (высокая  степень  защиты объекта  от  проникновения). Расстояние между замками 300 мм.  Материал засова  сталь.  Решетчатая  дверь имеет  один  замок  2-го или 3-го класса. На  замки  предоставить  сертификаты.

4. Выполнить  перегородку  из  кирпичной  кладки толщиной 0,25м, длиной 2,97 метра, высота 3,49 метра.  В  ней предусмотреть дверной  проём  для  вышеуказанных  металлических  дверей. Заложить  действующий  дверной  проём  кирпичной  кладкой  с  тыльной  стороны комнаты.    На используемые отделочные  материалы  и  краску  предоставить сертификаты  пожарной  безопасности.

5. Выполнить монолитное  бетонирование  канала с инженерными коммуникациями «за  подлицо» с  полом  комнаты  хранения  лекарственных  средств,  сохранив  возможность осмотра и ремонта инженерных  сетей,  проходящих  транзитом  под  комнатой  хранения лекарственных  средств, но  без возможности  проникнуть в  комнату  через  канал.  Толщина  бетонного слоя  не  менее  200  мм  с  армировкой  из  металлического прутка.

При  выполнении работ  обеспечить  сохранность действующей  пожарной  сигнализации. Работы  по  переносу элементов  пожарной  сигнализации выполняет специализированная  организация,  обслуживающая ЦРБ по договору.

Предусмотреть гарантийные  обязательства на  качество  выполненных  работ не  менее чем  на  три  года.

Подрядчик  вывозит и утилизирует строительный  мусор до  подписания  Акта  выполненных  работ.

В  оконные  проемы  установить решетку из прутка д= 16 мм с габаритами ячеек 150на 150 мм,  с  устанвкой  анкеров в распор  оконного  проема.  Анкер д= не менее 12 мм,  с  глубиной  установки не менее  120 мм.  Решетка  устанавливается  внутри помещения с глухим  исполнением.

Составил:

Заместитель директора  по  ХТР                                                                     Гончаров  Д.В.